不锈钢水箱水泵购买及安装合同

甲方：陕西华油建筑工程有限公司

乙方：西安金政实业有限公司

监证方：陕西彬长煤田水务有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律，行政法规。甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在互惠互利的基础上友好协商，订立本合同以供双方共同遵守。

# 第一条  标的物概况

水箱水泵规格及要求：见附件1

# 第二条  工程工期及交货地点

工程工期：25天（日历天）

交货地点：咸阳市长武县亭口镇宇家山村甲方指定地点

甲方应保证按时提供足量水、电。协调施工中各方关系，保证施工条件的可实施。如果施工中遇到停水、停电、恶劣天气及不可抗力，工期相应顺延。

# 第三条  质量标准

乙方承诺按双方约定图纸、图样施工。依据双方约定要求规范施工，优良制作。同时标的物的质量必须满足甲方的要求，符合附件1的规定。

第四条  标的物所有权及风险责任

标的物所有权及风险责任自货到安装完毕验收合格时起转移至甲方，在此之前发生的任何损失、损坏、丢失等由乙方承担全部责任。

关于水箱的放置基础承重问题，由甲方负责；如因基础发生的任何事故，不在乙方承担的责任范围之内。

第五条  合同总价款及付款方式

1、合同总价款（大写）：贰拾万元整  （￥200000.00）

本价款含运费及税金。

2、付款方式：

（1）合同签订后3日内，甲方支付合同总价款的50﹪；乙方收到甲方进

场通知，在15日内准备好材料、设备、人员，双方不得拖延。乙方向甲方和监证方同时提材料及供竣工资料。

（2）安装、调试、竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的45﹪，剩余5%作为质量保证金，保修期满后无质量问题，甲方应在60日内一次付清（不计息）。

如果保修期内发生问题，甲方有权采取其他措施（保修期两年）。

# 第六条  异议纠纷处理

本合同履行期间，如发生异议或纠纷，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请相关部门进行调解，双方无法协商调解达成一致时，可向咸阳仲裁委员会申请仲裁。

# 第七条  其它事项

1、乙方应严格遵守甲方施工现场管理及规定。

2、甲方为乙方提供安全放置材料设备的库房。

3、乙方在甲方工地，安全自行负责。

4、本合同一式5份，甲方1份，乙方1份，监证方3份。

合同签字盖章后生效。

# 第八条  售后服务：壹年免费维护，终身服务。

甲方：                            乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

经办人：                          经办人：

地址：                            地址：

邮编：                            邮编：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行帐号：

签订日期：2011年     月     日

附件1            消防增压供水系统材料技术规范

| 材料名称 | 消防增压供水系统材料 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 西安金政实业有限公司 |
| 热水供水系统组成材料 | 质量技术标准及要求 |
| 水箱板材 | 不锈钢材质，其中底板厚度≥3.0mm， 侧1板厚度≥2.5mm，侧2板厚度≥2.0mm，侧3板厚度≥1.5mm，顶板厚度≥1.5mm |
| 生活给水泵1 | 选用中外合资广州凌霄生产不锈钢成套泵体，型号：CV15-3T Q=18m³/h H=30m N=3KW 2台 |
| 生活给水泵2 | 选用中外合资广州凌霄生产不锈钢成套泵体，型号：CV5-7T Q=4m³/h H=33m N=1.1KW 2台 |
| 传感器 | 选用上海仪川电子有限责任公司产品 |
| 阀门管件 | 不锈钢材质 |
| 低压电器 | 选用西门子产品 |
| 保温材料 | 聚苯乙烯 |
| 微电脑PLC | 选用西门子产品 |
| 控制柜主件 | 选用ABB（风机泵类专用）变频器 |

| 材料名称 | 不锈钢热水供水系统材料 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 西安金政实业有限公司 |
| 热水供水系统组成材料 | 质量技术标准及要求 |
| 水箱板材 | 食品级304#不锈钢，其中底板厚度≥3.0mm，侧1板厚度≥2.5mm，侧2板厚度≥2.0mm，侧3板厚度≥1.5mm，顶板厚度≥1.5mm |
| 生活给水泵 | 选用中外合资南方特泵生产不锈钢成套泵体，型号：CVR8-3； Q=7m³/h， H=27m， N=1.1KW 2台 |
| 控制柜 | 选用ABB（风机泵类专用）变频器 |
| 微电脑可编程控制器 | 选用西门子产品 |
| 低压电器 | 选用西门子产品 |
| 控制柜面板 | 彩色显示 |
| 传感器 | 选用上海仪川电子有限责任公司产品 |
| 阀门管件 | 不锈钢材质 |
| 保温材料 | 聚苯乙烯 |

不锈钢热水供水系统材料技术规范